Checkliste für die Erstinspektion/Überwachung der schweißtechnischen Anforderungen nach DIN EN 1090-2:2011-10 / DIN EN 1090-3:2008-09

| Firmenname: |  | Auditart: |
| --- | --- | --- |
| Anschrift: |  |  |
|  |  | Erstinspektion |
|  |  | lfd. Überwachung |
| Auditor(en): |  | Überwachung wegen Änderungen |
| Referenzdokumente (Stand): |  |  |
| Audittermin: |  |  |
|  |  | Unterschrift (Auditor(en)) |

| 1 | Allgemeines |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Welcher Teil von DIN EN 1090 wird für die Ausführung angewendet? | DIN EN 1090-2 DIN EN 1090-3 |  |  |
| 1.2 | In welcher Ausführungsklasse (EXC) wird der Hersteller Bauteile/Bausätze herstellen und in verkehr bringen? | EXC 1 EXC 2 EXC 3 EXC 4 |  |  |
| 1.3 | Wie werden die schweißtechnischen Qualitätsanforderungen beschrieben? | QMH Verfahrensanweisungen Checklisten Sonstiges: |  |  |
| 1.4 | Wie erfolgt die Lenkung normativer Dokumente (Normen, Richtlinien etc) ? | Verfahrensbeschreibung Normenliste Normenserver Sonstiges: |  |  |
| 2 | Aufgaben in Bezug auf die Produktion (siehe Tabelle B.1 aus DIN EN 1090-1, rechte Spalte) |  |  |  |
| 2.1 | Untervergaben |  |  |  |
| 2.1.1 | Werden Untervergaben durchgeführt? | Untervergabe von Prozessen: Zuschnitt/Anarbeitung Ja / Nein Schweißarbeiten Ja / Nein ZfP Ja / Nein Fertigungsüberwachungen (z.B. Schweißaufsicht) Ja / Nein Wärmebehandlungen Ja / Nein Bitte die Unterauftragnehmer benennen: Sonstiges: |  |  |
| 2.1.2 | Sind Vorgaben und Auswahlkriterien für Unterlieferanten festgelegt? Wie wird die Eignung der Unterlieferanten festgestellt? | Ja Nein Nachweise bitte (z.B. Zertifikate, Bescheinigungen) im Audit vorlegen Anmerkungen: |  |  |
| 2.1.3 | Werden die notwendigen Unterlagen dem Unterlieferanten zur Verfügung gestellt? (Die vertraglichen Verhältnisse mit den Unterlieferanten sind im Audit vorzulegen.) | Ja Nein Anmerkungen: |  |  |
| 2.1.4 | Wie wird die Einhaltung der maßgebenden Anforderungen der DIN EN 1090-2/3 durch den Unterlieferanten sichergestellt? |  |  |  |
| 2.2 | Spezieller Prozess „Schweißen“ |  |  |  |
| 2.2.1 | Wer ist die verantwortliche Schweißaufsichtsperson? | Name: |  |  |
| 2.2.2 | Welche Qualifikation(en) haben die Schweißaufsichtspersonen ? (Erforderliche Level (B, S, C) je nach EXC, Werkstoff und Abmessungen, Tabelle 14 von DIN EN 1090-2 und Tabelle 7 von DIN EN 1090-3) | IWE/EWE/SFI, Anzahl: IWT/EWT/ST, Anzahl: IWS/EWS/SFM, Anzahl: andere Qualifikation, Anzahl: Nachweise bitte einreichen oder im Audit vorlegen. | Anzahl angemessen? Ja Nein Qualifikation angemessen? Ja Nein Bei anderen Qualifikationen als SFI/EWE/IWE, ST/EWT/IWT, SFM/EWS/IWS: besonderes Fachgespräch erforderlich zu folgenden Inhalten: Schweißprozessen Schweißzusätzen Werkstoffe Konstruktion Fertigung Prüfung Einstufung nach DIN EN ISO 14731: C: S: B: |  |
| 2.2.3 | Ist die verantwortliche Schweißaufsichtsperson bevollmächtigt, um notwendige Maßnahmen im Sinne der DIN EN ISO 14731 veranlassen zu können? z. B. Ernennungs-/Berufungsschreiben | Ja Nein Anmerkungen: Nachweis bitte im Audit vorlegen |  |  |
| 2.2.4 | Wie sind die Aufgaben und Verantwortungen des Schweißaufsichtspersonals festgelegt? z.B. Zuständigkeitsmatrix Stellenbeschreibung | Ja Nein Nachweis bitte im Audit vorlegen Anmerkungen: |  |  |
| 2.2.5 | Sind ausreichend Schweißer/Bediener vorhanden und durch geeignete Prüfungen qualifiziert? | Bitte eine Liste der gültigen Schweißer-/Bedienerprüfungsbescheinigungen vorlegen | Anzahl der geprüften Schweißer/Bediener angemessen? Ja Nein Qualifikation angemessen? Ja Nein |  |
| 2.2.6 | Liegt eine aktuelle Aufstellung der für die schweißtechnische Produktion wesentlichen Fertigungs- und Prüfeinrichtungen vor? Beispiele: - Schweißstromquellen und andere Maschinen - Einrichtungen für die Naht- und Oberflächenvorbereitung und zum Trennen, einschließlich zum thermischen Schneiden - Einrichtungen zum Vorwärmen und zur Wärmennachbehandlung einschließlich Geräten zur Temperaturanzeige - Spann- und Schweißvorrichtungen - Krane und Handhabungseinrichtungen, die für die Fertigung verwendet werden - persönliche Arbeitsschutz- und sonstige Sicherheitseinrichtungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit den angewendeten Fertigungprozessen stehen. - Trockenöfen, Elektrodenköcher, usw. für die Schweißzusatzwerkstoffe - Einrichtungen zur - Oberflächenreinigung - Einrichtungen für die zerstörenden und zerstörungsfreien Prüfungen | Ja Nein Bitte Aufstellung der Einrichtungen vorlegen Anmerkungen: |  |  |
| 2.2.7 | Sind die betrieblichen Einrichtungen für den vorgesehenen Geltungsbereich ausreichend und geeignet? | Ja Nein Anmerkungen: |  |  |
| 2.2.8 | Liegen Pläne für die Instandhaltung der Einrichtungen vor? | Ja Nein Anmerkungen: |  |  |
| 2.2.9 | Welche Schweißprozesse werden angewendet? | 111 E 121 UP 131 MIG 135 MAG 136 MAG (R/B) 138 MAG (Metallpulver) 141 WIG 783 DS Weitere: |  |  |
| 2.2.10 | Liegen Schweißanweisungen (WPS) für die angewendeten Schweißverfahren vor? | Ja Nein Anmerkungen: |  |  |
| 2.2.11 | Wie werden diese Schweißverfahren qualifiziert? | EN ISO 15614/15613 EN ISO 9018 EN ISO 15610 (nur 1.1. und 8) EN ISO 14555 Andere: |  |  |
| 2.2.12 | Sind Arbeitsprüfungen nach DIN EN 1090-2 bzw. 3 erforderlich und vorhanden? | Ja Nein Anmerkungen: |  |  |
| 2.2.13 | Werden neben Schweißanweisungen auch Arbeitsanweisungen angewendet? | Ja Nein Anmerkungen: |  |  |
| 2.2.14 | Erfolgt eine geeignete Fertigungsplanung? | Ja Nein Anmerkungen: |  |  |
| 2.2.15 | Werden Überwachungen und Prüfungen vor/während und nach dem Schweißen in Übereinstimmung mit Vertrag/Regelwerk durchgeführt? | Ja Nein Anmerkungen: |  |  |
| 2.2.16 | Wird der Stand der Überwachung und Prüfung in geeigneter Weise angegeben? z.B. - am Bauteil - in den Begleitpapieren | Ja Nein Anmerkungen: |  |  |
| 2.2.17 | Werden Wärmenachbehandlungen durchgeführt (auch Untervergabe)? | Ja Nein (weitere Fragen zur Wärmebehandlung entfallen) |  |  |
| 2.2.18 | Werden Wärmenachbehandlungen nach schriftlichen Anweisungen durchgeführt? Bezogen z.B. auf - Grundwerkstoff - Schweißverbindung - Bauteil - Anwendungsnormen/ Spezifikationen | Ja Nein Anmerkungen: |  |  |
| 2.2.19 | Ist für die Erstellung, Kontrolle und Archivierung qualitätsrelevanter Dokumente ein Verfahren eingerichtet? z.B.: - Werkstoffnachweise - WPS - WPQR - Prüfungsbescheinigungen | Ja Nein Anmerkungen: |  |  |
| 2.3 | Spezieller Prozess „ZfP“ |  |  |  |
| 2.3.1 | Wer ist für die Auswahl von ZfP Verfahren verantwortlich? | Name, Vorname: (mit Angabe der Qualifikation) |  |  |
| 2.3.2 | Werden Prüfverfahren (zusätzlich zur direkten Sichtprüfung) angewendet? | Ja, welche? Nein Eindringprüfung (PT) Magnetpulverprüfung (MT) Durchstrahlungsprüfung (RT) Ultraschallprüfung (UT) Sonstige: |  |  |
| 2.3.3 | Ist das Personal für zerstörungsfreie Prüfungen ausreichend qualifiziert? (siehe 12.4.1 von DIN EN 1090-2 und 12.4.2.2 von DIN EN 1090-3) | Ja Nein Bitte Qualifikationsnachweise vorlegen Anmerkungen: |  |  |
| 2.3.4 | Sind die vorhandenen Prüfeinrichtungen für ZfP Prüfungen geeignet? z.B. Prüfmittelliste | Ja Nein Bitte Prüfmittelliste vorlegen Anmerkungen: |  |  |
| 2.3.5 | Wie werden die Ergebnisse der Prüfungen dokumentiert? | Berichte Formblätter |  |  |
| 2.4 | Weitere Spezielle Prozesse |  |  |  |
| 2.4.1 | Werden weitere spezielle Prozesse angewendet? (nur für EXC 3 und 4) | Ja, welche? Thermisches Trennen Kalt biegen Scheren Lochen/Stanzen Flammrichten Sonstige: Nein |  |  |
| 2.4.2 | Liegen Prozessqualifikationen für diese speziellen Prozesse vor? | Ja, welche? Thermisches Trennen Kalt biegen Scheren Lochen/Stanzen Flammrichten Sonstige: Nein |  |  |
| 3 | Kalibrierung, Verifizierung und Validierung |  |  |  |
| 3.1 | Werden Mess-, Überwachungs- und Prüfeinrichtungen kalibriert, verifiziert und validiert? z.B. Verantwortlichkeiten Verfahren (Begriffe siehe DIN EN ISO 9000 und beim Schweißen siehe DIN EN ISO 17662) | Ja Nein Nachweise bitte im Audit vorlegen (z. B. Prüfmittelliste, Kalibriernachweise) Anmerkungen: |  |  |
| 4 | Zur Herstellung verwendete Konstruktionsmaterialien |  |  |  |
| 4.1 | Liegen für die verwendeten Grundwerkstoffe, Schweißzusätze, Schrauben, Korrosionsschutzstoffe, etc. Werkstoffnachweise vor? | Ja Nein Bitte Beispiele vorlegen Anmerkungen: |  |  |
| 4.2 | Wird die Rückverfolgbarkeit und angemessene Dokumentation sichergestellt? (DIN EN 1090-1, Abschnitt 6.3.5) | Ja Nein Anmerkungen: |  |  |
| 5 | Lagerung der Konstruktionsmaterialien |  |  |  |
| 5.1 | Wie erfolgt die Lagerung der Konstruktionsmaterialien (auch vom Kunden beigestellte)? |  |  |  |
| 5.2 | Ist die Kennzeichnung/Identifizierung und Rückverfolgbarkeit während der Zeit der Lagerung und Fertigung sichergestellt? z. B. - Art der Kennzeichnung - Werkstoffprüfbescheinigungen | Ja Nein Anmerkungen: |  |  |
| 6 | Dokumentation der Überprüfung der Anforderung und technischen Überprüfung (Ausführungsunterlagen, Schweißplan) |  |  |  |
| 6.1 | Enthalten die Ausführungsunterlagen die geforderten Informationen (z.B. Ausführungsklasse, Maße und Toleranzen, Bewertungsgruppen, Überwachungs- und Prüfplan?) | Ja Nein Anmerkungen: |  |  |
| 7 | Produktbewertung |  |  |  |
| 7.1 | Zulässige Abweichungen für Maße und Form |  |  |  |
| 7.1.1 | Erfüllen die Vorgaben für die Toleranzen die Bedingungen des Abschnittes 11 und Anhang D von DIN EN 1090-2 bzw. 3? | Ja Nein Anmerkungen: |  |  |
| 7.1.2 | Wie werden Toleranzen für Maße und Form überprüft und dokumentiert? |  |  |  |
| 7.2 | Schweißeignung Welche Werkstoffe werden eingesetzt und wie wird die Schweißeignung bei Anwendung schweißtechnisher Verfahren sichergestellt? Werden schweißgeeignete Werkstoffe nach Tabelleb 2, 3 bzw. 4 den EN 1090-2 eingesetzt? |  |  |  |
| 7.3 | Bruchzähigkeit/Kerbschlagfestigkeit (nur für Stahl) Hinweis: die Leistungsmerkmale Bruchzähigkeit und Kerbschlagfestigkeit sind identisch und meinen die Kerbschlagarbeit bei vorgegebener Prüftemperatur. |  |  |  |
| 8 | Nichtkonforme Produkte (Mangelnde Übereinstimmung und Korrekturmassnahmen) |  |  |  |
| 8.1 | Sind Maßnaßmen festgelegt, wie bei mangelnder Übereinstimmung mit festgelegten Anforderungen verfahren wird? z.B. - Kennzeichnung - Zuständigkeiten - Reparaturanweisung/Reparatur - Erneute Prüfung - Maßnahmen zur Verhinderung eines erneuten Auftretens | Ja Nein Anmerkungen: |  |  |