Audit-Checkliste nach DIN EN ISO 3834-2: 2006
Anmerkung:
(Die geringeren Anforderungen der DIN EN ISO 3834-3 und -4 sind entsprechend zu berücksichtigen. Die im Fragenkatalog angesprochenen Unterlagen brauchen bei einer Zertifizierung nach DIN EN ISO 3834-4 nicht mit dem Antrag eingereicht zu werden.)

| Registriernummer: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Firmenname: |  |  | Auditart: |  |
| Anschrift: |  |  | Voraudit |  |
|  |  |  | Audit |  |
| Leitender Betriebsprüfer: |  |  | Nachaudit |  |
| Betriebsprüfer: |  |  | Überwachungsaudit |  |
| Referenzdokumente (Stand): |  |  | Re-Audit |  |
| Audittermin: |  |  |  |  |
|  | Unterschrift (Leitender Betriebsprüfer) |

| 1 | 5 | Überprüfung der Anforderungen und technische Überprüfung |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.2 | Werden die folgenden allgemeinen Aspekte berücksichtigt? Produktnormen Gesetzliche Anforderungen vom Hersteller festgelegte Anforderungen vom Kunden festgelegte Anforderungen Fähigkeit des Herstellers zur Erfüllung der Anforderungen | Ja Nein Anmerkungen: |  |  |
| 2 | 5.3 | Werden die folgenden technischen Anforderungen überprüft? Festlegung der Grundwerkstoffe, Eigenschaften der Schweißverbindung Anforderungen an Schweißnähte Lage, Zugänglichkeit, Schweißfolge (Schweißen, ZfP) Schweißverfahren, Prüfverfahren, Wärmenbehandlung Qualifizierung von Schweißverfahren Qualifizierung des Personals Auswahl, Kennzeichnung, Rückverfolgbarkeit Qualitätskontrolle Überwachung, Prüfung Untervergabe Wärmenachbehandlung Spezielle schweißtechnische Anforderungen Spezielle schweißtechnische Verfahren Angaben zur Nahtvorbereitung und fertiger Schweißnaht Umweltbedingungen Handhabung bei mangelnder Übereinstimmung | Ja Nein Anmerkungen: |  |  |
| 1, 2, 22 | 18 | Wird die Überprüfung der Anforderungen nachgewiesen und soweit angebracht dokumentiert? z.B. Checkliste Beschreibung Berichte | Ja Nein Anmerkungen: |  |  |
| 3 | 6 | Untervergabe |  |  |  |
| 3 | 6 | Werden Untervergaben durchgeführt? | Vergabe von Schweißarbeiten Ja / Nein Vergabe von Überwachungen Ja / Nein Vergabe der ZfP Ja / Nein Vergabe von Wärmebehandlungen Ja / Nein Sonstiges: |  |  |
| 3 | 6 | Wird bei Untervergaben Folgendes berücksichtigt? Festlegung der Vorgaben und Auswahlkriterien für Unterlieferanten Zurverfügungstellung der notwendigen Unterlagen an den Unterlieferanten Einhaltung der maßgebenden Anforderungen der ISO 3834 durch den Unterlieferanten Erfüllung der Qualitätsanforderungen durch den Unterlieferanten | Ja Nein Anmerkungen: |  |  |

| 4 | 7 | Schweißtechnisches Personal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 7.2 | Schweißer und Bediener |  |  |  |
| 4, 22 | 7.2 18 | Sind ausreichend Schweißer/ Bediener vorhanden und durch geeignete Prüfungen qualifiziert? | Ja Nein Nachweise einreichen oder im Audit vorlegen. Anmerkungen: | Anzahl der geprüften Schweißer/Bediener angemessen? Ja Nein Qualifikation angemessen? Ja Nein |  |
| 5 | 7.3 | Schweißaufsichtspersonal |  |  |  |
| 5 | 7.3 | Ist das Schweißaufsichtspersonal bevollmächtigt, um notwendige Maßnahmen veranlassen zu können? z.B. Organigramm Benennung | Ja Nein Anmerkungen: |  |  |
| 5 | 7.3 | Sind die Aufgaben und Verantwortungen festgelegt? z.B. Zuständigkeitsmatrix Stellenbeschreibung | Ja Nein Anmerkungen: | Sind die Festlegungen angemessen? |  |
| 5 | 7.3 | Sind die Zuständigkeiten für die Überprüfung der Anforderungen festgelegt und ist die SAP im Sinne der DIN EN ISO 14731 eingebunden? Organigramm Stellenbeschreibung Zuständigkeitsmatrix anderer Nachweis (Benennung, Aushang) | Ja Nein Anmerkungen: |  |  |

| 5 | 7.3 | Ist ausreichendes und befähigtes Schweißaufsichtspersonal für die vorgesehene Produktpalette vorhanden? | IWE/EWE/SFI, Anzahl: IWT/EWT/ST, Anzahl: IWS/EWS/SFM, Anzahl: andere Qualifikation, Anzahl: Nachweise einreichen oder im Audit vorlegen. | Anzahl angemessen? Ja Nein Qualifikation angemessen? Ja Nein Bei anderen Qualifikationen als SFI/EWE/IWE, ST/EWT/IWT, SFM/EWS/IWS: gesondertes Fachgespräch erforderlich zu folgenden Inhalten: Schweißprozessen Schweißzusätzen Werkstoffe Konstruktion Berechnung Fertigung Prüfung Einstufung nach DIN EN ISO 14731: C: S: B: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 8 | Personal für die Überwachung und Prüfung |  |  |  |
| 6 | 8 | Ist ausreichendes und befähigtes Personal für die Planung, Ausführung, Überwachung und Prüfung der schweißtechnischen Fertigung vorhanden? | Ja Nein Anmerkungen: |  |  |
| 7 | 8 | Werden Prüfverfahren (zusätzlich zur direkten Sichtprüfung) angewendet? | Ja, welche? Sichtprüfung mit Hilfsmittel (VT) Eindringprüfung (PT) Magnetpulverprüfung (MT) Durchstrahlungsprüfung (RT) Ultraschallprüfung (UT) Sonstige Nein |  |  |

| 6, 22 | 6.3 18 | Ist das Personal für zerstörungsfreie Prüfungen ausreichend qualifiziert? | Ja Nein Nachweise einreichen oder im Audit vorlegen. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7, 8, 9 | 9 | Einrichtungen |  |  |  |
| 7, 8, 9 | 9.2 | Liegt eine aktuelle Aufstellung der für die schweißtechnische Produktion wesentlichen Fertigungs- und Prüfeinrichtungen vor? Schweißstromquellen und andere Maschinen Einrichtungen für die Naht- und Oberflächenvorbereitung und zum Trennen, einschließlich zum thermischen Schneiden Einrichtungen zum Vorwärmen und zur Wärmennachbehandlung einschließlich Geräten zur Temperaturanzeige Spann- und Schweißvorrichtungen Krane und Handhabungseinrichtungen, die für die Fertigung verwendet werden persönliche Arbeitsschutz- und sonstige Sicherheitseinrichtungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit den angewendeten Fertigungprozessen stehen. Trockenöfen, Elektrodenköcher, usw. für die Schweißzusatzwerkstoffe Einrichtungen zur Oberflächenreinigung Einrichtungen für die zerstörenden und zerstörungsfreien Prüfungen | Ja Nein Aufstellung einreichen oder im Audit vorlegen mit Angaben zu: max. Kapazität der Hebezeuge Abmessung der Bauteile, die in der Werkstatt handhabbar sind. Eignung der mechanischen und automatischen Schweißeinrichtungen Maße und Temperaturen von Glühöfen für die Wärmebehandlung Kapazität der Einrichtungen zum Walzen, Biegen und Trennen |  |  |
| 7, 8, 9 | 9.3 | Sind die Einrichtungen für die vorgesehene schweißtechnische Anwendung geeignet? | Ja Nein (Nachweis einer Qualifizierung nur wenn vorgeschrieben.) |  |  |

| 7, 8, 9 | 9.4 | Wird vor Inbetriebnahme von neuen oder gebrauchten Einrichtungen deren Gebrauchsfähigkeit überprüft? | Ja Nein Anmerkungen: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7, 8, 9, 22 | 9.5, 18 | Liegen dokumentierte Pläne für die Instandhaltung der Einrichtungen vor, einschließlich Instandhaltungskontrollen der Einrichtungsteile, mit denen die Parameter der zutreffenden Schweißanweisungen kontrolliert werden? | Ja Nein Anmerkungen: |  |  |
| 7, 8, 9, 22 | 9.5, 18 | Umfassen die Pläne alle Einrichtungsteile, die zur Sicherstellung der Qualität des Bauteils wesentlich sind? Zustand der Führungsbahnen für thermische Schneideinrichtungen, für mechanische Schweißvorrichtungen u.s.w. Zustand der Ampere- und Voltmeter, Durchflussmessgeräte usw., die für den Betrieb der Schweißmaschinen benötigt werden Zustand der Kabel, Schläuche, Verbindungselemente usw. Zustand der Überwachungseinrichtungen von mechanischen und/oder automatischen Schweißanlagen Zustand der Temperaturmessgeräte Zustand der Drahtvorschubgeräte und Schlauchpakete | Ja Nein Anmerkungen: |  |  |
| 7, 8, 9 | 9.6 | Ist sichergestellt, daß schadhafte Einrichtungen nicht eingesetzt werden? | Ja Nein Anmerkungen: |  |  |

| 10, 11, 12 | 10 | Schweißtechnische und verwandte Tätigkeiten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10, 11, 12 | 10.1 | Erfolgt eine Fertigungsplanung bezogen auf die einsetzbaren Fertigungs- und Prüfeinrichtungen? Festlegung für die Reihenfolge, in der das Bauteil zu fertigen ist Festlegung der geforderten Einzelprozesse zur Herstellung des Bauteils Bezug auf geeignete Verfahrensanweisungen für das Schweißen und für verwandte Prozesse Reihenfolge, in der die Schweißnähte auszuführen sind Festlegung und Zeitfolge, in der die einzelnen Prozesse auszuführen sind Festlegung von Überwachung und Prüfung, einschließlich der Einbindung einer eventuellen unabhängigen Prüfstelle Umgebungseinflüsse (z.B. Wind und Regen) Kennzeichnung von Paketen oder Einzelteilen Benennung von qualifiziertem Personal Vorkehrungen für etwaige Arbeitsprüfungen | Ja Nein Anmerkungen: |  |  |
| 10, 11, 12, 22 | 10.1, 18 | Sind die Fertigungspläne geeignet für den jeweiligen Anwendungsfall und enthalten sie die notwendigen Angaben? | Ja Nein Anmerkungen: |  |  |

| 10, 11, 12, 22 | 10.2, 18 | Liegen Schweißanweisungen (WPS) für die angewendeten Schweißverfahren vor? Lichtbogenschweißen (DIN EN ISO 15609-1) Gasschweißen (DIN EN ISO 15609-2) Elektronenstrahlschweißen (DIN EN ISO 15609-3) Laserstrahlschweißen (DIN EN ISO 15609-4 Lichtbogenbolzenschweißen (DIN EN ISO 14555) Andere: | Ja Nein Beispiele im Audit vorlegen |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10, 11, 12, 22 | 10.3, 18 | Wie werden diese Schweißverfahren qualifiziert? Schweißverfahrensprüfung (DIN EN ISO 15614) geprüfte Schweißzusätze (DIN EN ISO 15610) schweißtechnische Erfahrung (DIN EN ISO 15611) Standardschweißverfahren (DIN EN ISO 15612) vorgezogene Arbeitsprüfung (DIN EN ISO 15613) Sonstige: | Ja Nein Anmerkungen: |  |  |
| 10, 11, 12 | 10.4 | Sind neben Schweißanweisungen auch Arbeitsanweisungen/ Unterweisungen gebräuchlich? | Ja Nein Anmerkungen: |  |  |
| 10, 11, 12 | 10.5 | Ist für die Erstellung und Kontrolle qualitätsrelevanter Dokumente ein Verfahren eingerichtet? Verfahren zur Erstellung /Kontrolle von z.B.: - WPS - WPQR - Prüfungsbescheinigungen | Ja Nein Anmerkungen: |  |  |

| 13, 14 | 11 | Schweißzusätze |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14, 22 | 11.1, 18 | Sind Verantwortung und Verfahren, die der Kontrolle von Schweißzusätzen dienen, vorgeschrieben? z.B. Kennblatt Prüfbescheingung | Ja Nein Anmerkungen: |  |  |
| 13 | 11.2 | Werden Losprüfungen von Schweißzusätzen gefordert? | Ja Nein Anmerkungen: |  |  |
| 14 | 11.3 | Sind Verfahren für Lagerung, Handhabung und Verwendung der Schweißzusätze erstellt und eingeführt? Feuchtigkeit Oxidation Beschädigung Empfehlungen des Lieferanten | Ja Nein Anmerkungen: |  |  |
| 15 | 12 | Lagerung der Grundwerkstoffe |  |  |  |
| 15 | 12 | Erfolgt die Lagerung der Grundwerkstoffe (auch vom Kunden beigestellte) so, dass sie nicht nachhaltig beeinflußt werden. Umwelteinflüsse | Ja Nein Anmerkungen: |  |  |
| 15, 22 | 12 18 | Ist die Kennzeichnung/ Identifizierung während der Zeit der Lagerung sichergestellt? Art der Kennzeichnung Werkstoffprüfbescheinigungen | Ja Nein Anmerkungen: |  |  |
| 16 | 13 | Wärmennachbehandlung |  |  |  |
| 16 | 13 | Werden Wärmenachbehandlungen durchgeführt (auch Untervergabe)? | Ja Nein (weitere Fragen zur Wärmebehandlung entfallen) |  |  |
| 16 | 13 | Sind die Zuständigkeiten für das Verfahren zur Durchführung der Wärmenachbehandlung festgelegt? | Ja Nein Anmerkungen: |  |  |
| 16, 22 | 13, 18 | Werden Wärmenachbehandlungen nach schriftlichen Anweisungen durchgeführt? Bezogen z.B. auf Grundwerkstoff Schweißverbindung Bauteil Anwendungsnormen/ Spezifikationen | Ja Nein Anmerkungen: |  |  |
| 16, 22 | 13, 18 | Ist an Hand des Berichtes zur Wärmenachbehandlung deren Durchführung bezogen auf das Bauteil rückverfolgbar? Aufzeichnung der Prozessparameter (z.B. Glühprotokoll) Größe des Ofens Lagerungsbedingungen im Ofen | Ja Nein Anmerkungen: |  |  |
| 17 | 14 | Überwachung und Prüfung |  |  |  |
| 17, 22 | 14.2, 18 | Werden Überwachungen und Prüfungen vor dem Schweißen in Übereinstimmung mit Vertrag/ Regelwerk durchgeführt? Eignung und Gültigkeit der Prüfungsbescheinigungen der Schweißer und Bediener Eignung der Schweißanweisungen Kennzeichnung der Grundwerkstoffe Kennzeichnung der Schweißzusätze Nahtvorbereitung Zusammenbau, Spannen und Heften etwaige besondere Anforderungen in der Schweißanweisung Eignung der Arbeitsbedingungen für das Schweißen, einschließlich der Umgebungsbedingungen | Ja Nein Anmerkungen: |  |  |

| 17, 22 | 14.3, 18 | Werden Überwachungen und Prüfungen während des Schweißens in Übereinstimmung mit Vertrag/Regelwerk durchgeführt? die wesentliche Schweißparameter Vorwärm- und Zwischenlagentemperatur Reinigung und Form der Raupen und Lagen des Schweißgutes Ausarbeiten der Wurzel Schweißfolge richtiger Gebrauch und Handhabung der Schweißzusätze Kontrolle des Verzuges etwaige Zwischenprüfungen (z.B. Maße) | Ja Nein Anmerkungen: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17, 22 | 14.4, 18 | Werden Überwachungen und Prüfungen nach dem Schweißen in Übereinstimmung mit Vertrag/Regelwerk durchgeführt? Sichtprüfungen zerstörungsfreie Prüfungen zerstörende Prüfungen Form, Gestalt und Maße des Bauteils Ergebnisse und Berichte über die Behandlungen nach dem Schweißen | Ja Nein Anmerkungen: |  |  |
| 17, 22 | 14.5, 18 | Wird der Stand der Überwachung und Prüfung in geeigneter Weise angegeben? z.B. am Bauteil in den Begleitpapieren | Ja Nein Anmerkungen: |  |  |

| 18 | 15 | Mangelnde Übereinstimmung und Korrekturmassnahmen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18, 22 | 15, 18 | Sind Maßnaßmen festgelegt, wie bei mangelnder Übereinstimmung mit festgelegten Anforderungen verfahren wird? Kennzeichnung Zuständigkeiten Reparaturanweisung/Reparatur Erneute Prüfung Maßnahmen zur Verhinderung eines erneuten Auftretens | Ja Nein Anmerkungen: |  |  |
| 19 | 16 | Kalibrierung und Validierung von Mess-, Überwachungs- und Prüfeinrichtungen |  |  |  |
| 19 | 16 | Werden Mess-, Überwachungs- und Prüfeinrichtungen kalibriert und validiert? Einrichtungen Verfahren Verantwortlichkeiten Prüfmittelliste | Ja Nein Aufstellung einreichen oder im Audit vorlegen. |  |  |

| 20, 21 | 17 | Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20, 21 | 17 | Gibt es Regelungen über die Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit während des Fertigungsprozesses? z.B. kann gefordert sein: Kennzeichnung von Fertigungsplänen Kennzeichnung durch Begleitkarten Kennzeichnung der Lage der Schweißnähte am Bauteil Kennzeichnung der Verfahren für zerstörungsfreie Prüfungen und des Personals Kennzeichnung der Schweißzusätze Kennzeichnung und/oder Rückverfolgbarkeit des Grundwerkstoffes Kennzeichnung der Lage von Reparaturen Kennzeichnung der Lage von Zusammenbauhilfen Rückverfolgkarkeit von vollmechanischen und automatischen Schweißanlagen zu speziellen Schweißnähten Rückverfolgbarkeit der Schweißer und Bediener zu speziellen Schweißnähten Rückverfolgbarkeit von Schweißanweisungen zu speziellen Schweißnähten | Ja Nein Anmerkungen: |  |  |

| 22 | 18 | Qualitätsberichte |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 18 | Werden Qualitätsberichte erstellt und wie lange werden sie aufbewahrt? Aufbewahrungszeitraum >= 5 Jahre Bericht über die Überprüfung der Anforderungen/technische Überprüfung Werkstoffprüfbescheinigungen Prüfbescheinigungen der Schweißzusätze Schweißanweisungen Bericht über die Instandhaltung der Einrichtungen Bericht über die Qualifizierung der Schweißverfahren Prüfungsbescheinigungen der Schweißer oder bediener Fertigungsplan Zertifikate des Personals für zerstörungsfreie Prüfungen Anweisungen und Berichte der Wärmebehandlungsverfahren Berichte über die zerstörungsfreien und zerstörenden Prüfverfahren Berichte über die Abmessungen Berichte über Reparaturen und mangelnde Übereinstimmung andere Dokumente, falls gefordert | Ja Nein Anmerkungen: |  |  |